## Slide 1: ARMISTIQ Action A Traitements tertiaires intensifs
Réunion de projet
Sophie BESNAULT
31/07/26

## Slide 2: Action A : Filières de traitement avancés intensifs
Contexte :
Procédés tertiaires avancés éliminent une partie des micropolluants
Conditions opératoires optimales pas encore maîtrisées
Efficacité de combinaisons de différents procédés pas encore étudiée à l’échelle semi-industrielle
Objectifs :
Hiérarchiser les procédés et déterminer les meilleures filières
Déterminer les conditions optimales de fonctionnement
Mettre en regard coûts et contexte (capacité, exigences)
Evaluer l’impact environnemental de ces procédés

## Slide 3: Choix des STEPs
ASE1-PA : Filtration sur sable + ozonation + Charbon actif (pilote)
Bernières sur Mer (14)
ASE2-PA : BRM suivi d’un pilote d’oxydation avancée (O3/H2O2/UV)
STEP BRM en région parisienne à choisir
ASE3-PA : Pilote d’oxydation avancée en amont/aval d’un FAS
Bernières sur Mer (14)

## Slide 4: Molècules suivies
CIRSEE : Pesticides (atrazine, simazine, diuron, isoproturon) Pharmas (sulfamethoxazole, roxithromycine + autres), iopromide
Complémentaire : DEHP, benzothiazole, tonalide, galaxolide, pentachlorophénol, triclosan, bisphénol A, tertbutylphénol
LPTC : AKP, Pharmas (carbamazépine, ibuprofène, diclofénac, diazépam), HAP (16)
Cemagref : Pesticides (glyphosate, AMPA), bétabloquants (aténolol, propanolol, métoprol, sotalol)
Complémentaire : Métaux, COV
Complémentaire : liste ECHIBIOTEB (dont anti-cancéreux, hormones(160))

## Slide 5: Stratégie d’échantillonnage
ASE1-PA : Filtration sur sable + ozonation + Charbon actif
Novembre 2010, sur 3 semaines
Objectifs :
Déterminer les conditions optimales de fonctionnement (dose d’O3, débit dans colonne)
Comparer FAS + O3 à BRM + O3
15 échantillons
Échantillons moyens 2 heures
2 doses d’O3, 1 charge de CA, étalé dans le temps
! Nécessité d’une pré-analyse de l’eau pour fixer protocole (début octobre)
Echibioteb ?
Colonne pilote CA

## Slide 6: Stratégie d’échantillonage
ASE1-PA : Filtration sur sable + ozonation + Charbon actif
Novembre 2010, sur 3 semaines
Pré-analyse
Première semaine
x FAS x O3 (D1) x CA (C1) x 4+1 (2 fois entrée)
x O3 (D2) x CA (C1) x 3
Semaine 3
x O3 (D1) x CA (C1) x 3
x O3 (D2) x CA (C1) x 3
Au bout de trois mois (début fev)
(x O3 (D1) . CA (C1) x 2 )
Au bout de 6 mois
x O3 (D1) . CA (C1) x 2
17-19

## Slide 7: Stratégie d’échantillonage
ASE2-PA : BRM suivi d’un pilote d’oxydation avancée (O3/H2O2/UV)
Avril 2011, sur 3 semaines,
Objectifs :
Tester l’efficacité de différentes combinaisons de procédés avancés
Comparer FAS + O3 à BRM + O3
15 échantillons
Echantillons moyens 2 heures ou 4 heures
4 combinaisons O3+H2O2, 2 combinaisons UV+H2O2, 2 combinaisons O3+UV
BRM

## Slide 8: Stratégie d’échantillonage
ASE2-PA : BRM suivi d’un pilote d’oxydation avancée (O3/H2O2/UV)
Avril 2011, sur 3 semaines,
Pilote AOP

## Slide 9: Stratégie d’échantillonage
ASE3-PA : FAS en amont/aval d’un pilote d’oxydation avancée (O3+H2O2 et UV)
Septembre 2011, sur 3 semaines
Objectifs :
Comparer les POA avec le traitement par CA
Evaluer toxicité éventuelle sous-produits
15-20 échantillons
Echantillons moyens 2 heures ou 4 heures
FAS + O3

## Slide 10: Planning détaillé
Ocotobre 2010 : 1 dissous
Du 8 au 26 novembre 2010 : ASE1-PA, 8 en semaine 1, 6 en semaine 3
Avril 2011 : ASE2-PA, 5 dissous par semaine, + 2 de ASE1-PA
Septembre 2011 : ASE3-PA, 15 dissous

## Slide 11: Questions/problèmes à résoudre
Echantillon en octobre, possibilité de l’analyser rapidement ?
(arrivée possible en même temps que échantillons de ACA3-PA1)
Faire fonctionner colonne CA après => étendre durée ASE1-PA ?