## Slide 1
ECHIBIOTEB
Outils innovants d'Echantillonnage, d'analyses CHImiques et BIOlogiques pour le suivi de Traitements avancés des Eaux usées et des Boues
2011-2013 (3 ans)
ANR ECOTECH 2010
Réunion projet ARMISTIQ, 1er septembre 2010, Lyon

## Slide 2: Un consortium aux compétences variées
 Le Cemagref, unité de recherche Milieux Aquatiques, Ecologie et Pollutions (MAEP, Lyon)
 Le CIRSEE, Suez-Environnement
 Le laboratoire de Physico- et Toxico-Chimie de l’environnement (LPTC), Institut des Sciences Moléculaires (ISM – UMR 5255 CNRS), Université de Bordeaux 1
 Le groupe Santé Publique–Environnement, Université Paris Sud 11 (UMR8079)
 L’INERIS, Unités Ecotoxicologie in vitro et in vivo (ECOT) et Expertise et Essais en Ecotoxicologie (EXES)
 ENVOLURE
Notes: 6 partenaires scientifiques,
Cela permet de couvrir un large panel de compétences : chimie de l’environnement, chimie analytique, biologie, microbiologie, écotoxicologie, ingénierie

## Slide 3: Objectif général
 Il s’agit de développer et mettre en oeuvre des technologies innovantes d'échantillonnage et de mesures chimiques et biologiques pour le suivi de l’efficacité des procédés avancés de traitement des eaux usées urbaines et des boues

## Slide 4: Objectifs scientifiques et techniques / technologies innovantes
4/  appréhender par des tests rapides in situ le caractère inhérent aux matières organiques dissoutes à moduler la qualité et la toxicité des eaux étudiées.
1/  améliorer la représentativité de l'échantillonnage et la sensibilité des analyses chimiques et biologiques : échantillonneurs intégratifs
2/  évaluer la complémentarité d’outils d’analyse chimique et biologique, leurs domaines d'application, proposer des stratégies de déploiement et d'interprétation des données : tests in vitro (potentiel perturbateur endocrinien, "dioxin like" et génotoxique) ; tests in vivo (toxicité sur des organismes représentatifs des milieux récepteurs), analyses chromatographiques (quantification de molécules cibles)
3/  isoler et caractériser plus finement les fractions et les molécules bioactives, identifier des molécules non cibles et des produits de dégradation : démarche de type EDA (Effect Directed Analyses) couplée à des méthodologies de screening (GC-2D-MS(TOF), SPME/GC/HRMS(TOF) ou LC/HRMS(TOF))

## Slide 5: Les procédés de traitement des eaux usées urbaines et des boues
= Une partie de ceux sélectionnés dans le projet ARMISTIQ, après optimisation :
 Eaux (tertiaire) :
3 procédés intensifs compacts (grandes collectivités) : oxydation à l’ozone, aux rayons UV, adsorption sur charbon actif, osmose inverse
3 procédés extensifs autonomes (petites collectivités ou sortie de boues activées ) : lagune, prairie humide avec infiltration, filtre planté de roseaux
 Boues :
1 compostage avec digestion anaérobie en amont (grandes collectivités)
1 rhizofiltration (collectivités rurales)
Notes: Les procédés et sites testés dans le cadre d'ECHIBIOTEB sont choisis parmi les campagnes réalisées et coordonnées dans ARMISTIQ. Au total, 8 procédés seront étudiés dans ECHIBIOTEB : 3 de traitement avancé intensif des eaux, 3 de traitement avancé extensif des eaux, 2 de traitement des boues. Les conditions optimales de fonctionnement pour l’élimination de micropolluants seront pré-sélectionnées dans le projet ARMISTIQ.
§ Evaluation des traitements avancés intensifs des eaux pour l’élimination de micropolluants :
L’approche adoptée consistera à comparer les performances d’élimination d'un procédé à pleine échelle (1 filière : ozonation couplée à du charbon actif) à celles de deux pilotes semi-industriels, mettant en œuvre des procédés potentiellement complémentaires (2 pilotes : oxydation avancée UV/ O3/ H2O2 et filtre à charbon actif, l'un en aval d'un bioréacteur à membrane, l'autre en aval d'une boue activée + filtre à sable).
§ Evaluation des traitements avancés extensifs des eaux pour l’élimination de micropolluants :
Les zones de dissipation végétalisées sont des écosystèmes complexes qui combinent des processus physiques (évaporation, sédimentation), chimiques (précipitation, dissolution, oxydation dans les zones aérées, réduction dans les zones de fermentation, photocatalyse) et biologiques (dégradation par les microorganismes, le plancton, les macrophytes) pour l’élimination de la pollution. Compte tenu d’une variation de leur activité au long des saisons, ces procédés seront étudiés sur une longue période de fonctionnement. Trois sites ont été pré-identifiés mettant en œuvre les procédés tertiaires recherchés : ouvrages à tranche d’eau permanente fonctionnant en étage tertiaire (lagune de maturation); prairie humide avec une partie infiltration dans le sol et une partie dans la rivière ; filtre planté de roseaux à écoulement horizontal. Plus compact mais autorisant de longs temps de séjour, ils peuvent être conçus avec des matériaux spécifiques adaptés à l’adsorption.
§ Evaluation des procédés de traitement des boues :
- Traitement biologique des boues : deux principaux procédés de stabilisation aérobie des boues vont être étudiés sur site, le compostage (combiné à une digestion anaérobie en amont) et les lits de séchage plantés de roseaux. Les lits plantés de roseaux sont des procédés de stabilisation des boues bien adaptés aux petites collectivités. Il est prévu d’étudier un site représentatif (en fonctionnement depuis plusieurs années) où les conditions opératoires seront déjà optimisées.
Les prélèvements moyens adaptés aux temps de séjour des différents procédés seront appliqués et les méthodes d’analyse développées lors du projet AMPERES seront utilisées. Pour les traitements des eaux, les substances que l’on souhaite éliminer dans ces procédés étant plutôt hydrophiles et la concentration en matières en suspension faible à ce stade du traitement, on ciblera la phase dissoute de l’échantillon.

## Slide 6: Analyses chimiques : 160 molécules ciblées
 12 métaux, 7 AKP, BPA, tetrabromo-BPA, 52 antibiotiques, 10 anti-cancéreux, 10 anti-viraux, 10 bêtabloquants, 5 estrogènes, 17 pesticides, 1 phtalate, 7 PCBi, 16 HAP, 9 PBDE, HBCD, PBB153
 Dosées dans les eaux et/ou boues, dans les SPMD ou POCIS
 par des techniques chromatographiques
 par ISM-LPTC, Cemagref et CIRSEE-SE
 Par rapport à ARMISTIQ : des molécules cibles en plus

## Slide 7: Analyses chimiques : du screening pour identifier de nouvelles molécules
 pour l'identification de nouvelles molécules et de produits de dégradation
 pour proposer une liste de composés pertinents à suivre dans le futur.
 GC-2D-MS(TOF) (CIRSEE-SE)
 SPME/GC/HRMS(TOF) et LC/HRMS (TOF) (ISM-LPTC)
 dans des eaux usées ou traitées représentatives et dans des boues

## Slide 8: Les tests in vitro prévus (biodétection) pour eaux et boues
 composés PE, dioxin-like et génotoxiques

## Slide 9: La démarche EDA (effect-directed analyses)
 Pour faciliter l’identification les contaminants biodétectés par les tests in vitro dans les échantillons d’eaux et de boues (ISM-LPTC)
Tests in vitro
Fractionnement des échantillons
Isolement/concentration d’une fraction biologiquement active
Identification des molécules bioactives par techniques chromatographiques

## Slide 10: Les tests in vivo prévus (mesures de toxicité)
Sur 4 sites, (3 procédés avancés intensif des eaux et le procédé extensif de type lagune), campagnes sur 1 mois

## Slide 11: Les échantillonneurs intégratifs pour les eaux (ISM-LPTC, Cemagref)
SPMD (Semi-Permeable membrane Device) pour les hydrophobes
POCIS (Polar Organic Chemical integrative Samplers) pour les hyrophiles
Sur 4 sites, (3 procédés avancés intensif des eaux et le procédé extensif de type lagune)
Exposition en amont et en aval des traitements étudiés jusqu’à 28 jours (2 à 4 durées d'exposition différentes, au moins 1 triplicat)
Couplés à i) des analyses chimiques des molécules ciblées, ii) des screening chimiques, iii) des biotests in vitro

## Slide 12: L’influence de la matière organique dissoute (MOD) sur la toxicité et la biodisponibilité (Envolure)
Tests rapides in situ en microplaque pour appréhender le caractère inhérent aux MOD à moduler la qualité et la toxicité des eaux étudiées
Basé sur un concept d’inhibition compétitive de fluorescence (plus l’affinité entre polluant et MOD est forte, plus le signal de fluorescence de la sonde est élevé)
Permettra d’apporter des éléments d'interprétation des résultats de toxicité et d’échantillonnage par SPMD ou POCIS
Prévu sur les 4 sites d’étude de la toxicité, des SPMD et POCIS, tests en amont et aval des procédés
Notes: Méthode basée sur le concept d’inhibition compétitive. Nous allons dans un premier temps utiliser une sonde fluorescente connue pour interagir avec l’échantillon de MOD et calibrer cette interaction en mesurant l’extinction de fluorescence de la sonde lors d’ajouts de différentes concentrations de MOD. Une fois cette interaction en place, nous allons faire intervenir le polluant d’intérêt pour déplacer l’interaction établie. Plus l’affinité entre polluant et MOD sera forte, plus le signal de fluorescence de la sonde sera élevé.

## Slide 13: Un lien fort avec ARMISTIQ
Complète les tâches A et B (traitements avancés eaux) et D (traitement boues) du projet ARMISTIQ  permettra d’affiner l’optimisation des procédés étudiés (critères plus fins de qualité des eaux et boues)
Une tache (n°2 Echibioteb) prévue dans ECHIBIOTEB et pilotée par M Coquery pour assurer ce lien fort avec ARMISTIQ
  choix définitifs des sites et traitements optimisés pour la mise en œuvre des outils innovants d’ECHIBIOTEB, coordination des campagnes
Un comité de suivi commun pour ARMISTIQ et ECHIBIOTEB