## Slide 1
Projet ARMISTIQ
Projet ARMISTIQ - Action C Modélisation des processus de biodégradation pour la réduction des micropolluants partiellement biodégradables dans le procédé boues activées
Action A : traitements avancés intensifs
Action B : traitements avancés extensifs
Action C : boues activées
Action D : traitements boues
Action E : outils innovants
Amélioration de la réduction des micropolluants dans les stations de traitement des eaux usées domestiques
Maxime POMIES et J-Marc CHOUBERT
UR MAEP – Cemagref - Lyon
Réunion ARMISTIQ – 1 septembre 2010 - Lyon

## Slide 2: Thèse Comportement de micropolluants prioritaires et émergents au sein du procédé boues activées : modélisation dynamique et limites de traitement du procédé
Maxime POMIES
Doctorant Université Montpellier I (fév.-10  jan.-13)
UR MAEP –Cemagref - Lyon
  Christelle WISNIEWSKI (Directrice de thèse – Univ. Montpellier I)
  Marina COQUERY (Codirectrice de thèse)
  Jean Marc CHOUBERT (Encadrant Cemagref)
  Cécile MIEGE (Encadrante Cemagref)

## Slide 3: Contexte
Solutions de réduction des rejets en micropolluants dans milieux aquatiques :
    réduction source
    améliorer traitement STEP avec ouvrages secondaires existants
De + en + recherchés :
    dans Eau usée ou traitées/boues. Rares sont les études cinétiques
    concerne souvent substances prioritaires mais quid des substances « émergentes »?
Résultats AMPERES
    Variabilité des rendements (même observation dans littérature)
    Hypothèse : effet des conditions opératoires (taux de MES, aération)
Notes: Dans la littérature, l’élimination est surtout observée à l’échelle « globale » de la station ou du procédé.
Le but ici de est se placer à une échelle plus précise, au cœur du procédé biologique (démarche débutée pendant le projet AMPERES), pour mieux comprendre le comportement des substances.
Ex LQ : atrazine 2 ng/l ; Hg 0.5 ng/l ; aspirine 2 ng/l ;
Reglementation : objectifs de réduction de micropolluants dans les milieux aquatiques
Micropolluant : Désigne un ensemble de substances qui, en raison de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, de leur très faible concentration dans l’eau (de l’ordre du nanogramme ou du microgramme par litre) sont de nature à engendrer des nuisances.
Produit actif minéral ou organique susceptible d'avoir une action toxique à des concentrations infimes (de l'ordre du µg/l).

## Slide 4: Démarche
Construction d’un modèle
Acquisition de données
Site taille réelle + pilote
Initialisation modèle
Constantes cinétiques
Connaître/hiérarchiser les mécanismes d’élimination des micropolluants
Associer des équations et des paramètres (modèle dynamique paramétrable)
Mettre en place un protocole de calage
(mesures de laboratoire / terrain)
Calage dans différentes conditions opératoires
(taux de boues, aération – aérobie/anoxie)
Simuler pour optimiser l’élimination des micropolluants
Livrable ARMISTIQ

## Slide 5: Eléments bibliographiques
Schématisation des mécanismes
Cométabolisme
P. Majeurs
Intéraction avec matière organique dissoute et polymères extracellulaires
Micropolluant dissous
Floc boue
Volatilisation
Sorption
Dégradation (bio/chimique)
Métabolites
Données sur nouvelles substances
Modèle dynamique paramétrable
  Propriétés physicochimiques substance (H, Kd)
  Propriétés physicochimiques boue (mat. orga.)
Conditions opératoires (âge de boues, aération, T, pH, redox)
Paramètres cinétiques biologiques (µmax, Ks, Y, b)
Notes: À compléter!!!

## Slide 6: Liste des micropolluants
Substances partiellement éliminées par boues activées (résultats AMPERES)
Rendement optimisable (?)
Notes: Chpix final substances?
Avoir les éléments de choix sous la main

## Slide 7: Démarche expérimentale
Objectif
Estimer les paramètres pour le calage du modèle construit
Site taille réelle (suivi léger)
Conditions réelles
tous les 1.5 mois
Essais pilote (suivi intensif)
Conditions contrôlées
Valeurs des paramètres du modèle
Tous les 3 mois (1 fois/2)

## Slide 8: 2011 : Mesures sur site (1/2)
Boues activées à aération prolongée située à proximité Lyon
  Choix STEP en cours
  Impact des conditions fonctionnement =
    Taux de MES (2 et 4 g/L) ;
    Durée présence d’O2 (10 et 14 h/j)
    Température (hiver/été)
Pour chaque condition, 2 types de campagnes :
  Suivi « léger »
  Suivi « intensif »
Eau usée brute (1 éch.moy. 24h, dissous et part.)
Eau traitée (1 éch.moy. 24h, dissous et part)
Boue Réacteur bio (1 éch.)
Dissous seul
 | L – M – M – J - V
Manip | 
Envoi | 
Réception | 
Estimation des conditions initiales du modèle (biomasse…)
  Concentrations Eau entrée/sortie et Boue
  Rendement pour différentes conditions de fonctionnement
Campagnes de suivi « léger »
Protocoles ACA1-Sx (x = 1..8; courant 2011)

## Slide 9: 2011 : Mesures sur site (2/2)
Campagne de suivi « intensif »
Protocole ACA1- Py (y=1..4; courant 2011)
Eau usée entrée (4 éch.moy. 6h dissous et part.)
Eau traitée sortie (4 éch.moy. 6h dissous)
Boues prélevées dans réacteur et placées en conditions contrôlées (12 éch. dissous, 3 éch.boues)
Détermination des variables d’entrée du modèle dynamique
  Concentration Eau brute et traitée à 4 éch. moy. 6h
En pilote, détermination des constantes d’adsorption et de dégradation.
  [Cdissous]=f(t), en condition aérobie / conditions anoxique
  en conditions non limitantes (i.e., dopage)
  mesure boue à t0 et tf (bilan de masse pour discerner adsorption/dégradation)
  valeur des constantes. Calage modèle / comparaison valeurs sortie STEP.
 | L – M – M – J - V
Manip | 
Envoi | 
Réception | 

## Slide 10: Essais préalables (2010)
Module membranaire de filtration (Polymem)
Intérêts
  Filtration in situ réacteur (MES de 3 à 4 g/l)
  Volume (~1L en 8min)
Description
Type : fibres creuses, polysulfone 0.1 µm, ext.  int.
Lavage : - entre manip (eau + acide + rinçage)
- entre campagne (chlore + soude +
acide oxalique + eau déminéralisée)
Influence à évaluer !!!
  Relargage?
  Adsorption?
  Effet porosité 0.1µm vs. 0.7µm?
ACA1-S-BA1
ACA1-S-BA2
liquide
air
Module
Polymem
Test sur 3 modules différents

## Slide 11: Essais préalables (2010) Module membranaire de filtration (Polymem)
ACA1-S-BA1 (13-17 sept. 2010)
Relargage
Adsorption
Filtration module Polymem
Filtrat : 1 éch. dissous
Filtrat : 1 éch. dissous
Eau Evian: 1 éch. dissous
Filtration module Polymem
Eau traitée : 1 éch. dissous
Dopage indispensable ?
ACA1-S-BA1
Evian non filtrée (3 diss.)
Evian filtrée (3 diss.)
Eau traitée non filtrée (3 diss.)
Eau traitée filtrée (3 diss.)
3 ou 1 seul suffisant?
Filtrat : 1 éch. dissous
ACA1-S-BA2 (4-8 oct. 2010)
Filtration
0.1 vs. 0.7µm
Filtration module Polymem (0.1µm)
Centrifugation + filtration sous vide (0.7µm)
Filtrat : 1 éch. dissous
ACA1-S-BA2
Filtrat 0.1µm (3 dissous)
Filtrat 0.7µm (3 dissous)
Boues Activées
Moy charge
+
Dopage ?
 | L – M – M – J - V
Manip | 
Envoi | 
Réception | 
Notes: A discuter :
ACA1-S-BA1 : nb ech dissous évian?
ACA1-S-BA2 : boueqs activées moy charge suffisante?

## Slide 12
Essais préalables (2010) Module membranaire de filtration (Polymem)
Dopage?
  Concentration dissoute eau traitée boues activées moyenne charge (CA3)

## Slide 13
Planning 2010 / 2011
Sept
Oct
Nov
Déc
Janv
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S52
S1
S2
S3
S4
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
ACA1-S-BA2
ACA1-S1
ACA1-S2 et ACA1-P1
ACA1-S3
ACA1-S4 et ACA1-P2
ACA3-PA1
ACA1-S-BA1
ASE2-Boues1
ACA4-PA1
ACA4-PA1
ASE1-PA1
ASE1-PA2
ASE1-PA3
ACA2-Boues1
ASE4-Boues1
ASE4-Boues2
ASE4-Boues3
ASE4-Boues4
ASE2-PA1
ASE2-PA2
ASE2-PA3
ACA4-PA2
ASE5-Boues1
ASE5-Boues2
ASE5-Boues3
ASE5-Boues4
Notes: A discuter :
ACA1-S-BA1 : nb ech dissous évian?
ACA1-S-BA2 : boueqs activées moy charge suffisante?

## Slide 14: Merci pour votre attention
Maxime POMIES
UR MAEP – Cemagref - Lyon
Réunion ARMISTIQ – 1 septembre 2010 - Lyon
Thèse Comportement de micropolluants prioritaires et émergents au sein du procédé boues activées : modélisation dynamique et limites de traitement du procédé

## Slide 15
Projet ARMISTIQ
Projet ARMISTIQ - Action C Modélisation des processus de biodégradation pour la réduction des micropolluants partiellement biodégradables dans le procédé boues activées
Action A : traitements avancés intensifs
Action B : traitements avancés extensifs
Action C : boues activées
Action D : traitements boues
Action E : outils innovants
Amélioration de la réduction des micropolluants dans les stations de traitement des eaux usées domestiques
Maxime POMIES et J-Marc CHOUBERT
UR MAEP –Cemagref - Lyon
Réunion ARMISTIQ – 1 septembre 2010 - Lyon
Notes: Insérer logo partenaires?

## Slide 16: Contexte
Solutions de réduction des rejets en micropolluants dans milieux aquatiques :
      réduction source
      améliorer traitement STEP avec ouvrages secondaires existants
Constat :
Micropolluants de + en + recherchés :
  dans Eau usée ou traitées/boues. Rares sont les études cinétiques
  Concerne souvent substances prioritaires mais quid des substances « émergentes »?
  Variabilité de certains rendements
Projet Amperes
Notes: Dans la littérature, l’élimination est surtout observée à l’échelle « globale » de la station ou du procédé.
Le but ici de est se placer à une échelle plus précise, au cœur du procédé biologique (démarche débutée pendant le projet AMPERES), pour mieux comprendre le comportement des substances.
Ex LQ : atrazine 2 ng/l ; Hg 0.5 ng/l ; aspirine 2 ng/l ;
Reglementation : objectifs de réduction de micropolluants dans les milieux aquatiques
Micropolluant : Désigne un ensemble de substances qui, en raison de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, de leur très faible concentration dans l’eau (de l’ordre du nanogramme ou du microgramme par litre) sont de nature à engendrer des nuisances.
Produit actif minéral ou organique susceptible d'avoir une action toxique à des concentrations infimes (de l'ordre du µg/l).

## Slide 17: Contexte Procédés
Procédé Boues activées
    BA « aération prolongée » très répandue en France
    « Gammes » de conditions opératoires (documents FNDAE)
      Taux Boues (2 à 5 gMES/L)
      Durée présence d’oxygène journalière (12 à 16h/j)
Source : Manuel du conducteur de stations d ’épuration. Doc ARSATESE, AESN, CNFPT
12h 16h
Durée présence d’O2 (h/j)
Hypothèse : effet des conditions opératoires (taux de MES, aération) ?
Notes: Relier objectifs, moyens
Animations
BdD phch :
- USEPA resources : www.epa.gov/esd/trc/pubs/chemical.htm
Pbtprofiler (toxicity) :www.pbtprofiler.net
Chem bank : NRMRL treatability database
Environmental fate database : www.syrres.esc/efdb.htm
Registry of toxic effects of chemical substances : www.cdc.gov/niosh/vendors.html
TOXNET : toxnet.nlm.nih.gov/

## Slide 18: Thèse Comportement de micropolluants prioritaires et émergents au sein du procédé boues activées : modélisation dynamique et limites de traitement du procédé
Maxime POMIES
Doctorant Université Montpellier I (fév.-10  jan.-13)
Equipe Epuration – UR MAEP –Cemagref - Lyon
  Christelle WISNIEWSKI (Directrice de thèse – Univ. Montpellier I)
  Marina COQUERY (Codirectrice de thèse)
  Jean Marc CHOUBERT (Encadrant Cemagref)
  Cécile MIEGE (Encadrant Cemagref)
Réunion ARMISTIQ – 1 septembre 2010 - Lyon
Notes: Insérer logo partenaires?

## Slide 19: Démarche
Construction d’un modèle
Acquisition de données
Site taille réelle + pilote
Initialisation modèle
Constantes cinétiques
Connaître/hiérarchiser les mécanismes d’élimination des micropolluants
Associer des équations et des paramètres (modèle dynamique paramétrable)
Mettre en place un protocole de calage
(mesures de laboratoire / terrain)
Calage dans différentes conditions opératoires
(taux de boues, aération – aérobie/anoxie)
Simuler pour optimiser l’élimination des micropolluants
Livrable ARMISTIQ

## Slide 20
Outils de modélisation existants
SimpleTreat, Toxchem, Epiwin, WWTreat
Mécanismes : volatilisation, adsorption, dégradation
Statique
Restreint (nombre de substances)
Propriétés physico-chimiques fixes / semi-empiriques
ex: coefficient de partition Kd:
    Logiciel : Kd  une valeur
    Mais Kd = f(STEP, MES, DCO)
n=27 échantillons eaux brutes
2.6
Kd défaut TOXCHEM
Eléments bibliographiques

## Slide 21: Eléments bibliographiques
Schématisation des mécanismes
Cométabolisme
P. Majeurs
Intéraction avec matière organique dissoute et polymères extracellulaires
Micropolluant dissous
Floc boue
Volatilisation
Sorption
Dégradation (bio/chimique)
Métabolites
Données sur nouvelles substances
Modèle dynamique paramétrable
Notes: À compléter!!!

## Slide 22: Micropolluants concernés
Substances partiellement éliminées par boues activées (résultats AMPERES)
Rendement optimisable (?)
Notes: Chpix final substances?
Avoir les éléments de choix sous la main

## Slide 23: Démarche expérimentale
Objectif
Estimer les paramètres pour le calage du modèle construit
Site taille réelle (suivi léger)
Conditions réelles
tous les 1.5 mois
Essais pilote (suivi intensif)
Conditions contrôlées
Valeurs des paramètres du modèle
Tous les 3 mois (1 fois/2)

## Slide 24: 2011 : Mesures sur site (1/2)
Boues activées à aération prolongée située à proximité Lyon
  Choix STEP en cours
  Impact des conditions fonctionnement =
    Taux de MES (2 et 4 g/L) ;
    Durée présence d’O2 (10 et 14 h/j)
    Température (hiver/été)
Campagnes de suivi « léger »
Protocoles ACA1-Sx (x = 1..8; courant 2011)
Eau usée brute (éch. moy. 24h)
Eau traitée (éch. moy. 24h)
Boues Réacteur bio
Estimation des conditions initiales du modèle (biomasse…)
  Concentrations Eau entrée/sortie et Boue
  Rendement pour différentes conditions de fonctionnement
Pour chaque condition, 2 types de campagnes :
  Suivi « léger »
  Suivi « intensif »

## Slide 25: 2011 : Mesures sur site (2/2)
Campagne de suivi « intensif »
Protocole ACA1- Py (y=1..4; courant 2011)
Eau usée entrée (éch.moy. 6h)
Eau traitée sortie (éch.moy. 6h)
Boues prélevées dans réacteur et placées en conditions contrôlées
Détermination des variables d’entrée du modèle dynamique  concentration substances Eau brute et traitée à 4 éch. moy. 6h
En pilote, détermination des constantes d’adsorption/ et de dégradation.
  [Cdissous]=f(t), en condition aérobie / conditions anoxique
  valeur des constantes. Calage du modèle et comparaison aux valeurs de sortie STEP.

## Slide 26: Essais préalables (2010)
Module membranaire de filtration (Polymem)
Description
Type : membrane fibres creuses, polysulfone 0.1 µm
Filtration : externe  interne
Intérêts
  Filtration in situ réacteur (MES de 3 à 4 gLl)
  Volume (~1l en 8 minutes)
Influence à évaluer !!!
  Relargage?
  Adsorption?
  Effet porosité 0.1µm vs. 0.7µm?
   Tests préliminaires
liquide
air
Module
Polymem

## Slide 27: Merci pour votre attention
Réunion ARMISTIQ – 1 septembre 2010 - Lyon
Projet ARMISTIQ - Action C Modélisation des processus de biodégradation pour la réduction des micropolluants partiellement biodégradables dans le procédé boues activées
Maxime POMIES et J-Marc CHOUBERT
UR MAEP –Cemagref - Lyon